| «Согласовано» Председатель профкома: ____________Курандова Е.А. 1 сентября 2012г. |  | «Утверждаю» Директор МКОУ ООШ с.Изнаир: ___________ Курандова Е.А. 1 сентября 2012г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 6.2

по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов

1. Общие требования безопасности:

1.1.	К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2  Опасные факторы:

- нарушение осанки обучающихся, воспитанников, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.3 При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям  пострадавшего,  при  необходимости  отправить  его  в ближайшее лечебное учреждение.

2. Требования безопасности перед началом занятий:

- Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 Вт/м2) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/м2) при лампах накаливания.

- Убедиться в исправности электрооборудования кабинета:
светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую   арматуру;   коммутационные   коробки  должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

- Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете:
расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4-0,5 м,
расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4- 2,7 м, расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.

- Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

2.5	 Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете не менее 20 °С.

3.  Требования безопасности во время занятий:

- Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом: до 130 см - группа А (желтая маркировка), 130—145 см - группа Б (красная маркировка), 145-160 см - группа В (голубая маркировка), 160-175 см - группа Г (зеленая маркировка), свыше 175 см - группа Д (белая маркировка).

- Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в
год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

- С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

- Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

- Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-4 раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в три месяца. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

- При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

- Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать на подоконник.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- При плохом самочувствии сообщить об этом администрации учреждения.

- При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, сообщить администрации и вызвать слесаря-сантехника.

- При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся, воспитанников из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

- При получении обучающимися, воспитанниками травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5	. Требования безопасности по окончании занятий:

- Выключить демонстрационные электрические приборы.

- Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

- Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Инструкцию составил:_________________________